PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TRÚNG THẦU

Tên nhà thầu: Liên danh Công ty Hà Phương - An Phú

(Đính kèm Quyết định số 730/QĐ-SYT ngày 10/10/2018 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang)

PHỤ LỤC 1a:

DANH MỤC VÀ CẤU HÌNH THIẾT BỊ

Phần 1: Thiết bị phẫu thuật – phòng mổ

| STT | TÊN THIẾT BỊ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | Xuất xứ, chất lượng hàng hóa |
| --- | --- | --- |
| 1 | MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP I. Cấu hình: Phế dung kế với bộ sạc Cáp usb Lưu lượng kế nhỏ Kẹp mũi nhựa Dữ liệu tải về CD SW Cuộn giấy Túi xách, ống ngậm miệng và tua bin có thể tái sử dụng được Tài liệu hướng dẫn sử dụng II. Đặc tính thông số kỹ thuật Bộ nhớ hơn 10.000 bài kiểm tra phế dung Màn hình hiển thị màu cảm ứng 7 inch với độ phân giải 800x480 Giao diện USB, Bluetooth; Khoảng tần số: 2402-2480 MHz Tần suất dung sai: 20 trang / phút Tuổi thọ pin Tuổi thọ pin sạc dài, khoảng 10 năm sử dụng Nguồn cung cấp NiMH sạc pin 7.2V (6 pin, mỗi pin 1.2V), 4000 mAh Bộ sạc pin Model AC / DC 12W Loại bảo vệ điện Loại II Mức độ bảo vệ điện BF Độ bảo vệ chống thấm nước IPX1 | Model: PG Spiro Hãng SX: PROGETTI Nước SX: Italy Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 trở đi |
| 2 | MÁY OXY TỰ TẠO I. Cấu hình: - Máy chính: 1 Chiếc - Bình tạo ẩm: 1 cái - Dây dẫn oxy dùng 1 lần: 1 chiếc - Dây nguồn: 1 chiếc II. Đặc tính thông số kỹ thuật - Lưu lượng oxy ra: 0.5 – 5 lít/ phút; - Nồng độ oxy: 1 – 5lít/ phút là 93±3% - Kiểm soát nồng độ oxy: + Oxy cao %O2 > 82% + Oxy thấp %O2 < 82% - Khi nồng độ O2 < 70% phải kiểm tra máy. - Áp lực đầu ra: 0,07 - 0,09 MPa | Model: OxyBreath Mini 5 Hãng sx: Kare medical Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2017 trở đi |
| 3 | MÁY HÚT NHỚT SƠ SINH I. Cấu hình: -Máy hút nhớt sơ sinh: 01 Bộ -Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ II. Đặc tính thông số kỹ thuật Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 15 lít/phút Chu kỳ hoạt động: Liên tục | Model: New Aspiret Hãng sản xuất: CAMI Nước sản xuất: Ý Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 trở đi |
| 4 | MÁY KHÍ DUNG I. Cấu hình : -01 máy chính Phụ kiện kèm theo: - 01 Bầu khí dung - 01 Dây dẫn khí - 01 Mặt lạ người lớn - 01 Mặt lạ trẻ em - 01 Ống xông mũi - 01 Ống xông họng - 05 Lọc khí II. Đặc tính thông số kỹ thuật Lượng phun khí: 11,8 – 15,6/min Kích thước hạt sương: 0,5-10µm | Model: CN 01WC Hãng sản xuất: Fujimax Nước sản xuất: Nhật Bản Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 trở đi |
| 5 | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ I. Cấu hình: Máy chính: 01 máy Dây điện cực loại 3 điện cực: 01 bộ Cáp và senser đo SpO2 kẹp ngón tay cho người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ Ống nối cho bao đo huyết áp không xâm nhập NIBP: 01 chiếc Bao đo huyết áp người lớn: 01 chiếc Đầu dò nhiệt độ da: 01 chiếc Ắc quy tự nạp: 01 bộ Điện cực điện tim (loại dán): 01 túi Sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt: 01 quyển II. Đặc tính thông số kỹ thuật 5 thông số: ECG, NIBP, SpO2, Nhiệt độ, Hô hấp Màn hình màu LCD 12.1” TFT độ sáng cao Màn hình lớn thiết kế đơn giản với các phím chức năng và có thể xách tay Hiển thị 5 dạng sóng ECG trong một màn hình Xem lại xu hướng trong 72 giờ. Xem lại xu hương trong 480 giờ với bộ nhớ ngoài. Tương thích và tự xác định 3/5 cáp ECG Bảo vệ chống sốc và nhiễu tần số cao Khả năng kết nối với các tham số và cấu hình tiêu chuẩn. Truy cập thẻ nhớ USB Mạng giám sát trung tâm Máy in nhiệt ECG Chế độ đạo trình: 5 đạo trình (R, L, F, N, C hoặc RA, LA, LL, RL, V) Lựa chọn đạo trình: Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ Dạng sóng: 2CH Chế độ đạo trình: 3 đạo trình (R, L, F hoặc RA, LA, LL) Khuếch đại: x 2.5mm / mV, x5.0mm/mV, x10mm/mV, x20mm/mV HR Phạm vi phép đo : 15 ~ 300 bpm Phạm vi cảnh báo người lớn: 15~300bpm Độ chính xác : ±1% hoặc ±1bpm, which great Độ nhạy : 200uV P-P Phạm vi cảnh báo (Trẻ em - PED/ Trẻ sơ sinh -NEO) : 15~350bpm Độ phân giải: 1bpm Trở kháng vào: 5MΩ CMRR + Monitor : 100dB + Hoạt động : 100dB + Chẩn đoán :60dB Điện áp bù: ±300mV Phạm vi tín hiệu ECG: ±8mV(Vp-p) Hiệu chuẩn tín hiệu: 1mV(Vp-p), Độ chính xác ±5% Phân đoạn ST : Phạm vi phép đo : -0.6 ~ +0.8mV Monitoring Range: Phạm vi cảnh báo : -2.0 ~ + 2.0mV THÔNG SỐ THỞ Phương pháp: Trở kháng giữa R-F(RA-LL) Chênh lệch trở kháng đầu vào: 2.5MΩ Phạm vi đo trở kháng: 0.3 ~ 5.0Ω Phạm vi trở kháng đường cơ sở: 0.1 ~ 2.5KΩ Dải đo:0.3 ~ 2.5Hz Cảnh báo ngừng thở: 10 ~ 40Ss ĐO HUYẾT ÁP KHÔNG XÂM LẤN NIBP Mode: Bằng tay, tự động, STAT (liên tục) Khoảng thời gian đo STAT: 5 Phút Phạm vi phép đo và báo động: + SYS (Tâm thu) : 40 ~ 270mmHg + DIA (Tâm trương) : 10 ~ 215mmHg + MEAN (Trung bình) : 20 ~ 235mmHg Dải đo cho nhi: + SYS (Tâm thu) : 40 ~ 200mmHg + DIA (Tâm trương) : 10 ~ 150mmHg + MEAN (Trung bình) : 20 ~ 165mmHg Dải đo cho trẻ sơ sinh: + SYS (Tâm thu) : 40 ~ 135mmHg + DIA (Tâm trương): 10 ~ 100mmHg + MEAN (Trung bình) : 20 ~ 110mmHg Độ phân giải: Áp lực : 1mmHg Độ chính xác: + Áp lực (Sai số tối đa) : ±5mmHg + Áp lực (Độ lệch tiêu chuẩn tối đa) : ±8mmHg Bảo vệ quá áp: + Chế đô cho người lớn : 297±3mmHg + Chế độ cho trẻ em : 240±3mmHg + Chế độ cho trẻ sơ sinh : 147±3mmHg SpO2 Khoảng cách đo: 0 ~ 100% Phạm vi báo động: 0 ~ 100% Độ phân giải: 1% Độ chính xác: + 70 ~ 100% ±2% + 0 ~ 69% Không chỉ rõ Khoảng thời gian thực hiện: 1 giây Trễ cảnh báo: 10 giây Nhịp mạch: + Dải đo và cảnh báo: 0 ~ 250bpm + Độ phân giải : 1bpm + Độ chính xác : ±2bpm TEMPERATURE (NHIỆT ĐỘ) - Kênh: 2 - Phạm vi đo và cảnh báo: 0 ~ 50℃ - Độ phân giải: 0.1℃ - Độ chính xác: ±0.2℃ - Khoảng thời gian thực hiện: 1 giây - Thời gian trung bình không đổi: 10 giây | Model : Vitapia 7000K Hãng sản xuất: Trismed Nước sản xuất: Hàn Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 -2018 |
| 6 | MÁY ĐO HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG ĐỂ BÀN I. Cấu hình: • Máy đo huyết áp tự động: 01 máy • Tấm để khuỷu tay: 01 tấm • Băng đo tay: 01 chiếc • Dây điện: 01 chiếc • Giấy in: 01 cuộn • Bảng hướng dẫn đo: 01 bảng • Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển II. Đặc tính thông số kỹ thuật: - Máy tích hợp khả năng đo cả tay trái & tay phải - Màn hình hiển thị LED • Phương thức đo: dao động kế • Bơm phồng: tự động • Xả hơi: tự động • Thoát khí: nhanh tự động • Phát hiện áp lực: bằng sensor cảm biến áp lực tự động • Dải đo: Huyết áp 0 ~ 99 mmHg • Nhịp mạch: 40 tới 180/min. • Độ chính xác: Huyết áp ±3 mmHg, Nhịp mạch ±5% của kết quả đo • Chu vi cánh tay của băng đo: 17 tới 42 cm | Model: HBP9020 Hãng sản xuất: Omron Nước sx: Trung Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 -2018 |
| 7 | MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU I. Cấu hình: - Máy chính: 1 cái - Cảm biến SpO2 đầu ngón tay: 1 cái - Bộ sạc ngoài: 1 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bộ II. Đặc tính thông số kỹ thuật - Kích thước (rộng x cao): (44.8 x 63.1 mm) - Độ phân giải màu: 16 bit. - Độ phân giải màn hình: (320 x 240) - Hiển thị: độ bão hòa oxy, nhịp mạch, hiển thị dạng cột theo chiều dọc, đồ thị theo chiều ngang, hiển thị chế độ, ngôn ngữ, tình trạng bão hòa oxy, cảnh báo, âm thanh, trạng thái nguồn. - Chế độ hiển thị: chiều dọc, chiều ngang. - Ngôn ngữ: Anh, Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha. - Mức âm thanh: High, Low, Off. - Bộ nhớ trend: 72 giờ nhớ nhịp mạch và độ bão hòa. - Ngõ ra chuẩn mini USB loại B. - Khoảng hiển thị: SpO2: 0% ~ 100% - Độ chính xác: - SpO2: ± 2% (trong khoảng 70 ~ 100%); Không xác định (trong khoảng 70%) - Nhịp mạch: ± 2 nhịp/phút hay ±2% (trong khoảng 30 ~ 300 nhịp/phút). - Bộ sạc pin: DC 5V, 2A - Pin: + Loại: Lithium Ion có thể sạc lại. + Thời gian sử dụng: 3 giờ (1 Cell), 6 giờ (2 Cell). + Thời gian sạc: 90 phút (1 Cell), 180 phút (2 Cell). | Model: PALM CARE PLUS Hãng sản xuất: BIONICS Nước SX: Hàn Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 trở đi |

Phần III - Chẩn đoán hình ảnh

| STT | TÊN THIẾT BỊ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | Xuất xứ, chất lượng hàng hóa |
| --- | --- | --- |
| 1 | MÁY SIÊU ÂM 4D DOPPLER MÀU CAO CẤP I. Cấu hình •Hệ thống máy chính kỹ thuật số kèm màn hình đồng bộ: 01 máy •Đầu dò 4D Real time Convex ứng dụng siêu âm ổ bụng, sản khoa: 01 cái •Đầu dò Convex ứng dụng siêu âm bụng, sản phụ khoa: 01 cái •Đầu dò Linear ứng dụng siêu âm mạch máu, cơ xương khớp: 01 cái •Máy in nhiệt đen trắng và giấy in: 01 bộ •Máy in màu và giấy in: 01 bộ •Bộ lưu điện online 2KVA: 01 bộ •Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ II. Đặc tính thông số kỹ thuật: - Thiết kế giao diện điều khiển • 3 Cổng kết nối đầu dò • Hệ thống đẩy có 4 bánh xe lăn • Cánh tay đa nâng đỡ màn hình • Có hộc đặt máy in • Màn hình cảm ứng • Bàn phím cơ bản • Trackball (Chuột điều khiển) • Tích hợp ổ cứng SSD: 512 GB • Windows 7 - Màn hình chính • Màn hình LED 21.5 inch độ phân giải cao • Độ phân giải: 1.920 x 1.080 (16:9) • Số lượng màu: 16.7M • Cánh tay đỡ màn hình + Xoay: +/-160° + Độ nghiêng: +25° / - 70° + Nâng lên: 180mm - Bảng điều khiển •Màn hình cảm ứng + Màn hình LED 10 inches độ phân giải cao + Độ phân giải: 1280 X 800 + Màn hình chạm Bàn phím cảm ứng + 6 Giá đỡ đầu dò + Chiều cao điều chỉnh: ≥ 180 mm + Xoay: +/-30° - Ứng dụng: + Ổ bụng + Tim mạch + Phụ khoa + Cơ xương khớp + Sản khoa + Nhi khoa + Bộ phận nhỏ + Niệu khoa + Mạch máu - Hệ thống tính năng tiêu chuẩn •Tạo chùm tia kỹ thuật số •Dải tần: 1 ~ 18MHz •Độ sâu thăm khám - Độ sâu nhỏ nhất: 2cm - Độ sâu lớn nhất: 40cm •Số lượng tiêu điểm: 1 ~ 4 •Lựa chọn chuyển đổi vùng tập trung 1 ~ 8 vị trí lựa chọn tiêu điểm (Tùy thuộc Đầu dò và Ứng dụng siêu âm) •Dải động liên tục tiếp nhận Tiêu điểm / Khẩu độ •Công nghệ đa tần / băng thông rộng •Tổng hợp tần số •ClearVision •Thang xám 256 •Dải động hệ thống: 256 •Tỉ lệ khung hình tối đa: 2000 fps (Hz) •Tỉ lệ khung hình màu tối đa: 400 fps (Hz) •Đảo hình: Phải/Trái, Trên/Dưới •Xoay hình: 90°, 180°, 270° •Tiền xử lý •Hậu xử lý •Bộ nhớ Cine + Dung lượng: 500MB + Cine loop: Max. 14.000 đường + Lưu trữ hình ảnh: Max. 45.000 hình/60 giây •Quick scan™ •Gói báo cáo kết quả •Đánh dấu bộ phận •Khởi động hệ thống: tối đa 90 giây •Đổi đầu dò: 2-3 giây •Sao lưu/ khôi phục dữ liệu •Nhập/xuất hình siêu âm •PW Dải vận tốc: 0.1cm/s ~ 8.8m/s •Kênh xử lý dữ liệu: 573.440 - Phép đo quét 2D Mode •Lái góc: 0°, +/-7°, +/- 12° •Bản đồ màu: off, 1 ~ 11 •Cine Chạy: On, Off •Cine Tốc độ: 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 •Độ sâu: 2cm ~ 38cm (Phụ thuộc đầu dò) •Dual live •Dải động: 30 ~ 256 •Đảo: trái/phải, trên/dưới •Số lượng tiêu điểm: 1 ~ 4 •Tần số phức hợp •Tần số: 3 ~ 5 bước (Tùy thuộc đầu dò) •Gain: 0 ~ 100 •Bản đồ xám: 1 ~ 12 •Hòa âm: On, Off •Kích thước hình: 70 ~ 100% •Mật độ đường: Low, Mid, High •Thanh TGC: 8 •Tốc độ hình trung bình: 0 ~ 9 •Công suất: 2 ~ 100 •Hình hòa âm đảo xung: On, Off •Quick Scan™ •Mức lọc: 0 ~ 30 •Vùng quét: 40 ~ 100% •Đọc Zoom: 100 – 800% M Mode •Bản đồ màu: Off, 1 ~ 11 •Định dạng hiển thị + Chỉ M-mode + Trên/dưới, Cạnh nhau + Kích thước: 50/50, 70/30, 30/70 •Dải động 30 ~ 256 •Gain: 0 ~ 100 •Bản đồ chế độ M: 1 ~ 12 •Công suất: 2 ~ 100 •Quick scan™: Off, On, Update •Tốc độ quét •Màu M •Giải phẫu M Chế độ màu •Mật độ cân bằng: 0 ~ 16 •Đường cơ bản: -8 ~ 8 •Bản đồ màu: 1 ~ 12 •Mật độ dòng: Low, Med, High •Dual live: On, off •Độ nhạy: 0 ~ 5 •Tốc độ hình trung bình: 0 ~ 5 •Tần số: 2 bước •Gain: 0 ~ 100 •Ẩn Màu: On, Off •Đảo: On, off •Tốc độ hình trung bình: 0 ~ 10 •Công suất: 2 ~ 100 •PRF: 0.1kHz ~ 19.5kHz •Độ nhạy: 0 ~ 5 •Làm mịn: 0 ~ 5 •Góc lái tia: 0°, ±15°, ±20°, ±30° •Vận tốc •Lọc thành: 1 ~ 4 •Bản đồ Vel + Variance Chế độ PWD •Tự động tính toán: Off, Live, Frozen •Đường cơ bản: -8 ~ 8 •Bản đồ màu: Off, 1 ~ 11 •Định dạng hiển thị: Trên/dưới, Cạnh nhau, Chỉ có doppler •Kích thước hiển thị: 70/30, 50/50, 30/70 •Bản đồ Doppler: 1 ~ 12 •Dải động: 30 ~ 256 •Tần số: 2 Bước •Gain: 0 ~ 100 •Đảo: On, Off •Công suất: 2 ~100 •PRF: 1.0 ~ 22.5 kHz •Đồng thời: On, Off •Âm thanh: 0 ~ 100 •SV kích thước: 0.5 ~ 25mm •Chỉnh góc nhanh: 0°, 60°, -60° •Tốc độ quét: 15 ~ 117 mm/s •Đường viền + Phương thức: Off, Mean, Max + Hướng: Both, Above, Below • Mức lọc: 1 ~ 4 Chế độ PD •Độ cân bằng: 0 ~ 16 bước •Bản đồ màu: 1 ~ 12 •Mật độ: Low, Med, High •Hình động kép: On, off •Lọc: 1 ~ 4 •Tốc độ hình trung bình: 0 ~ 5 bước •Tần số: 2 bước (Tùy thuộc đầu dò) •Gain: 0 ~ 100 •Ẩn Màu •Công suất: 2 ~ 100 •PRF: 0.1 ~ 19.5 kHz •Độ nhạy: 0 ~ 5 •Làm mịn: 0 ~ 5 •Góc lái tia: 0°, +/-15°, +/-20°, +/-30° •Lọc thành: 1 ~ 4 Chế độ 3D/4D •3D •4D (Live 3D) •Màu 3D •Hỗ trợ định hướng •Bản đồ màu 3D : 1 ~ 10 - Đầu dò Đầu dò Linear (Model: LA3-14AD) Dải tần số: 3 ~ 14 MHz Bán kính cong: Phẳng Trường nhìn: 50mm Số chấn tử 256 Hướng dẫn sinh thiết: Có Ứng dụng: Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu, Ổ bụng, Sản phụ khoa, Nhi khoa Lớp an toàn: BF Đầu dò Convex (Model: CA2-9AD) Dải tần số: 2 ~ 9MHz Bán kính cong: 60 mm Trường nhìn: 58° Số chấn tử: 192 Hướng dẫn sinh thiết: Có Ứng dụng: Ổ bụng, Sản phụ khoa, Cơ xương khớp, Nhi khoa, Mạch, Tiết niệu Lớp an toàn: BF Đầu dò khối (Model: CV1-8AD) Dải tần số: 1 ~ ≥8MHz Bán kính cong : 41,4 mm Trường nhìn: 70° Số chấn tử : 192 Hướng dẫn sinh thiết: Có Ứng dụng: Sản phụ khoa, Tiết niệu, Ổ bụng, Cơ xương khớp, Nhi khoa, Mạch Lớp an toàn: BF | Model: HS50 Hãng sản xuất: Samsung Medison Xuất xứ: Hàn Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 -2018 |
| 2 | ĐẦU DÒ ÂM ĐẠO CHO MÁY ACCUVIX V10 Đặc tính thông số kỹ thuật - Dải tần: 4 – 9 MHz - Trường nhìn: 148o - Ứng dụng: Sản phụ khoa, tim thai, tiết niệu | Model: EV4-9/10ED Hãng sản xuất: SamSung Medison Xuất xứ: Hàn Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 -2018 |
| 3 | ĐẦU DÒ CONVEX CHO MÁY ACCUVIX V10 Đặc tính thông số kỹ thuật - Dải tần: 2 – 6 MHz - Trường nhìn: 58o - Ứng dụng: Ổ bụng, sản phụ khoa | Model: C2-6IC Hãng sản xuất: SamSung Medison Xuất xứ: Hàn Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 -2018 |
| 4 | HỆ THỐNG X-QUANG CAO TẦN I. Cấu hình - Máy phát X-quang cao tần 500mA: 01 Hệ thống - Máy in phim khô: 01 máy - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo II. Đặc tính thông số kỹ thuật: 1. Máy phát X-quang cao tần 500mA Cấu hình đồng bộ bao gồm + 01 Bàn điều khiển + 01 Máy phát cao thế + 01 bàn bệnh nhân + 01 giá chụp phổi + 01 bóng phát tia và bộ chuẩn trực + 01 cột mang bóng + Cáp cao áp Bàn điều khiển - Cài đặt thông số chương trình: Thông qua các phím mềm - Phương thức điều khiển: điều khiển bằng tay - Tự động bù các tham số kV, mA - Mạch bảo vệ chống quá tải cho bóng X-quang Bóng X-quang - Điểm hội tụ: 1.0 / 2.0 mm - Điện thế hoạt động: 40-125 KVP - Dòng cực đại: 500mA - Góc tới: 16° - Đơn vị trữ nhiệt : 140,000 HU - Bóng Anode quay - Tốc độ quay: 2700 rpm /50Hz, 3200 rpm/60 Hz. Máy phát cao tần - Điện thế tối đa: 125 kVp - Dòng tối đa: 500 mA - Công suất: 40kW - Phương pháp: biến tần (40kHz) - Bước KVP: 1 kVp (40-125 kVp) - Bước mA :10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 mA - Bước thời gian: 1msec - 10sec - Dải mAs: 0.1 ~ 630 mAs - Điều kiện điện áp tối đa: 320mA tại 125 kVp tại 0.1 giây - Điều kiện dòng điện tối đa: 80kVp tại 500mA tại giây Bộ chuẩn tia - Kiểu: Đa lá, đảm bảo an toàn, chống rò rỉ tia X - Vùng khu trú tia: Hình chữ nhật hoặc hình vuông - Phương pháp: điều khiển tay - Cửa mở tối đa: khoảng 47 cm x 47 cm (SID 100 cm) - Cửa mở tối thiểu: khoảng 5 cm x 5 cm (SID 100 cm) - Thời gian chiếu sáng của đèn định vị: 30 giây - Dùng đèn Halogen 150w - Góc quay của ống chuẩn trực: +/ - 180 o Dây cáp dài : 8m Bàn bệnh nhân - Kiểu bàn: Mặt bàn di chuyển được theo 4 hướng - Cố định vị trí bằng khoá điện từ - Chiều dài của bàn: 2000 mm - Chiều rộng của bàn: 740 mm - Chiều cao của mặt bàn: 680 mm - Dịch chuyển dọc của mặt bàn: ± 600mm - Dịch chuyển vào ra của mặt bàn: ± 200mm - Tải trọng: 150kg - Bucky: Dịch chuyển dọc theo chiều dài của bàn. - Phù hợp với tất cả các kích cỡ. Kích thước tối đa: 17"x17" - Lưới: 85 dòng/inch, tỷ lệ 8:1 Cột bóng - Kiểu: Chạy bằng thanh ray gắn liền với bàn - Khóa các dịch chuyển bằng khóa điện từ - Chiều cao của cột đỡ bóng: 2000 mm - Khoảng di chuyển của bóng theo trục đứng của cột đỡ : 500 mm-1800 mm - Khoảng di chuyển vào/ra của bóng: ± 200mm - Khoảng di chuyển dọc theo bàn của cột bóng: 1900mm - Góc quay của bóng quanh trục đỡ ngang: ± 180 º - Góc quay của bóng quanh trục đứng: ± 90º Giá chụp phổi Bucky - Kiểu: Gắn cố định vào tường - Khóa dịch chuyển: Bằng khóa điện từ - Chiều cao của cột: 1912mm - Khoảng di chuyển của gia theo trục đứng: 370 mm- 1660 mm - Chiều dài của giá chụp phổi: 584 mm - Chiều rộng của giá chụp phổi: 600 mm - Khoảng cách từ mặt giá chụp phổi tính tới tâm cột: 226 mm - Khay đựng cassette: Phù hợp với tất cả các cỡ. Kích thước tối đa: 14"x17" - Lưới: 85 dòng/inch, tỷ lệ 8:1 2. Máy in phim khô Thông số kỹ thuật: - Công nghệ in: đầu in nhiệt tiếp xúc với phim để ghi và hiện ảnh - Phim: Phim khô 35x43 cm (14”x17”), 26x36 cm, 25x30 cm (10”x12”), 20x25 cm (8”x10”) - Lắp phim: có thể thực hiện dưới ánh sáng ban ngày - Số khay phim: 02 - Tốc độ in phim: Kích thước phim 35 x 43 (14 x 17”), Tốc độ in: 50 phim/giờ Kích thước phim 25 x 30 (10 x 12”) , Tốc độ in: 65 phim/giờ Kích thước phim 26 x 36 cm, Tốc độ in: 75 phim/giờ Kích thước phim 20 x 25 cm (8 x 1”) , Tốc độ in: 90 phim/giờ - Độ phân giải: 300 dpi (84.7 µm) - Độ phân giải thang xám: 12 bit - Bộ nhớ trong: 1GB - Điều chỉnh mật độ: Tự động - Số kênh đầu vào: 1 kênh mạng DICOM - Kích thước: + khoảng 530 x 590 x 365mm (21 x 23 x 14”) với khay lớn + khoảng 530 x 470 x 365mm (21 x 19 x 14”) với khay nhỏ - Chuẩn kết nối: DICOM, có khả năng kết nối được để in phim với các hệ thống khác như CR, C-Arm, CT, MRI...hiện có của Bệnh viện. | Bao gồm: Máy phát X-quang cao tần 500mA Model: Eva HF-525 Plus Hãng sx: VIKOMED Xuất xứ: Việt Nam Máy in phim khô Model: Drypix Lite (Drypix 2000) Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Trung Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 – 2018 |

Phần IV - Thiết bị phòng mổ, điều trị mổ, điều trị nội, ngoại khoa

| STT | TÊN THIẾT BỊ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | Xuất xứ, chất lượng hàng hóa |
| --- | --- | --- |
| 1 | ĐÈN MỔ TREO TRẦN LED 01 NHÁNH I. Cấu hình: - Đầu đèn LED 160.000Lux: 01 Bộ - Cánh tay đèn: 01 Chiếc - Trục đèn: 01 hiếc - Ốp trần: 01 Chiếc - Tay cầm vô trùng: 01 Chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ II. Đặc tính thông số kỹ thuật: - Đường kính đèn: 685mm - Loại đèn: thấu kính lồi - Độ sáng tối đa: 160.000 Lux - Số lượng bóng đèn: 56 chiếc - Điện năng tiêu thụ: 84W - Nhiệt độ màu: 4.200 ±100 - CRI (chỉ số kết xuất màu): 96 - Đường kính trường ánh sáng: ϕ100 – 250mm - Độ sâu trường ánh sáng: 850mm - Tuổi thọ bóng LED: 50.000 giờ - Khoảng mờ: 20 ~ 100% (5 bước) | Model: SOLARMAX LED 56 Hãng sản xuất: ELPIS MEDICAL Nước sản xuất: Hàn Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 -2018 |
| 2 | BỘ TIỂU PHẪU 12 CHI TIẾT Cấu hình : 01 Cán dao số 4, dài 135mm 01 Khay quả thận 200x100x40mm 01 Khay phòng xn KT 240x160x30mm 02 Banh bộ 2 chiếc dài 120MM 01 Kéo phẫu thuật cong, dài 200MM, nhọn/tù 01 Kéo phẫu tích cong, dài 200mm 01 Kéo Cán vàng, cong, dài 18cm 01 Kẹp phẫu tích, dài 145mm 01 Kẹp phẫu tích, dài 145mm,1X2 răng 01 Kẹp mang kim cán vàng dài 18cm 01 Kẹp động mạch cong, dài 140mm 01 Vòng giữ dụng cụ dài 140mm | Hãng sản xuất: ELCON Nước sản xuất: Đức Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 trở đi |
| 3 | TỦ SẤY TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ Cấu hình : - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện tiêu chuẩn: + Khay sấy: 02 cái + Dây nối đất: 01 cái + Dây nguồn: 01 Cái + Sách hướng dẫn sử dụng: Tiếng anh và tiếng việt: 01 bộ Đặc tính thông số kỹ thuật: - Dung tích: 53 lít - Dải nhiệt độ hoạt động rộng: từ 50C đến 3000C (bước đặt 10C) - Dải nhiệt độ từ 100C đến 99,99 0C độ phân dải (± 0,010C); từ 100 0C đến 3000C độ phân dải (± 0,10C); - Điều khiển: P.I.D (Proportional Integral Derivative) - Các thông số hiển thị trên màn hình LED 7 thanh 4 digit. - Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. - Khi hết thời gian khử trùng thiết bị tự động làm giảm nhiệt xuống dưới 800C và kết thúc. - Tự động ngắt quạt khi mở cửa. Thiết bị điều khiển - Tốc độ hoạt động của bộ MCU: 12MHz - Bộ nhớ Flash: 32K - Bộ nhớ SRAM: 1536 byte - EEPROM: 256 byte - Bộ chuyển đổi ADC 24 bít - Cổng kết nối: + RS 232/TTLUART và cổng USB + Cổng kết nối mở rộng RS 485 Chức năng hiển thị - Có ba màn hình LED 7 thanh 4 digit: + Màn hình Led 1: - Hiển thị đồng hồ số thời gian thực + Màn hình Led 2: - Hiển thị cài đặt nhiệt khử trùng từ: (10 0C đến 300 0C) - Hiện thị cài đặt nhiệt độ làm ấm từ: (10 0C đến 99,99 0C) - Hiển thị nhiệt độ trong buồng khử trùng trong khi hoạt động. - Hiển thị cài đặt nhiệt độ bảo vệ từ: (10 0C đến 310 0C) +Màn hình Led 3: - Hiển thị cài đặt thời gian hẹn giờ. - Hiển thị thời gian chờ còn lại từ khi bắt đầu cho thiết bị hoạt động. - Hiển thị cài đặt thời gian khử trùng. - Hiển thị thời gian khử trùng còn lại khi nhiệt độ khử trùng đạt giá trị cài đặt. - Led chỉ thị hoạt động quạt khuấy, lịch tuần - Led chỉ thị chương trình lựa chọn trên bàn phím cảm ứng trong qua trình cài đặt và hoạt động Các chương trình khử trùng: - Có 5 chương trình khử trùng tiêu chuẩn được lựa chon bằng các biểu tượng cảm ứng cho các loại vật liệu tiệt trùng khác nhau như: (Đồ vải, thuỷ tinh, kim loại, cao su, đồ nhựa, chế độ làm ấm, chương trình cho người sử dụng tự chọn). - Nhiệt độ khử trùng, thời gian khử trùng, tự động được hiển thị trên màn hình Led , các chế độ như sau: + Chương trình P1: Nhiệt độ khử trùng (0C) 150 Nhiệt độ bảo vệ(0C) 310 Thời gian khử trùng (Phút) 30 Thời gian trễ (Phút) 0 + Chương trình P2: Nhiệt độ khử trùng (0C) 160 Nhiệt độ bảo vệ(0C) 310 Thời gian khử trùng (Phút) 25 Thời gian trễ (Phút) 0 + Chương trình P3: Nhiệt độ khử trùng (0C) 180 Nhiệt độ bảo vệ(0C) 310 Thời gian khử trùng (Phút) 20 Thời gian trễ (Phút) 0 + Chương trình P4: Nhiệt độ khử trùng (0C) 200 Nhiệt độ bảo vệ(0C) 310 Thời gian khử trùng (Phút) 15 Thời gian trễ (Phút) 0 + Chương trình P5: Nhiệt độ khử trùng (0C) 220 Nhiệt độ bảo vệ(0C) 310 Thời gian khử trùng (Phút) 0 Thời gian trễ (Phút) 0 + Chương trình khử trùng cho người sử dụng tự chọn( làm ấm và Khử trùng) Nhiệt độ khử trùng (0C): làm ấm: 10-99,99; khử trùng: 100 - 300 Nhiệt độ bảo vệ(0C): 10 – 310 Thời gian khử trùng (Phút): 1phút đến 99 giờ 59 phút 23 ngày Thời gian trễ (Phút): 1phút đến 99 giờ 59 phút 23 ngày - Dòng khí Lưu thông cưỡng bức Dải nhiệt độ khử trùng 50C đến 3000C (tối ưu ở 1600C) Đồng đều nhiệt độ ± 10C (tại 1600C), ± 1.50C (tại 2500C) Công suất gia nhiệt Lớn nhất: 1,8kW; Trung bình 1,0kW Cảm biến nhiệt độ 01 Cái Cài đặt thời gian tiệt trùng 1 phút đến 99 giờ 59 phút 23 ngày Cài đặt thời gian trễ 1 phút đến 99 giờ 59 phút 23 ngày Thời gian hoạt động 24/24 giờ Cấu tạo cơ bản của thiết bị - Buồng khử trùng của thiết bị làm bằng Inox SUS 304, vỏ bên ngoài của thiết bị làm bằng thép phủ lớp sơn tĩnh điện. - Mặt trong cánh cửa làm bằng Inox SUS 304, không nhiễm từ và được cách nhiệt với lớp vỏ ngoài của cánh của thiết bị. - Cửa có gioăng chống mất nhiệt làm bằng silicon chịu nhiệt độ cao lớn hơn 3000C. - Có lớp cách nhiệt bằng bông thủy tinh (50 mm) - Hệ thống quạt trao đổi nhiệt bên trong và hệ thống thoát hơi ẩm ra bên ngoài giúp đảm bảo nhiệt độ đồng đều bên trong buồng sấy. Có thể điều chỉnh được mức độ ẩm thoát ra ngoài. Phía trong buồng có 8 gờ khay có thể thay đổi vị trí của các khay. Khay sấy được làm bằng Inox SUS 304, không nhiễm từ. Bảng điều khiển 1. Lịch theo tuần 2. Hiển thị đồng hồ thời gian thực 3. Hiển thị nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ khử trùng, nhiệt độ bảo vệ. 4. Hiển thị cài đặt thời gian khử trùng, thời gian khử trùng còn lại, cài đặt thời gian hẹn giờ, thời gian hẹn giờ còn lại. Chế độ hoạt động 1. Các chương trình khử trùng 2. Cài đặt nhiệt độ, nhiệt độ bảo vệ 3. Cài đặt thời gian khử trùng, cài đặt thời gian trễ 4. Quạt gió (điều khiển tốc độ) 5. Các phím cài đặt chương trình cảm ứng. Hệ thống an toàn - Khi thiết bị quá nhiệt (lớn hơn 3100C), Bộ phận bảo vệ quá nhiệt sẽ tự động ngắt toàn bộ điện của thanh đốt. - Người sử dụng có thể cài đặt nhiệt độ bảo vệ bằng các phím cảm ứng trên Bảng điều khiển (Bằng kỹ thuật số). - Bảo vệ quá nhiệt có thể cài đặt từ: 100C đến 3100C và tự động ngắt hệ thống khi nhiệt độ trong buồng khử trùng vượt quá nhiệt độ cài đặt bảo vệ. - Tự động báo lỗi và bảo vệ khi: Kháng đốt bị đứt và thông báo lên màn hình Led 7 thanh 4 digit. - Tự động báo lỗi và bảo vệ khi: Bộ phận chấp hành cho kháng đốt bị lỗi và thông báo lên màn hình Led 7 thanh 4 digit. - Tự động báo lỗi và bảo vệ khi: Cảm biến đo nhiệt bị lỗi và thông báo lên màn hình Led 7 thanh 4 digit | Model: NIHOPHAWA-OS53 Nhãn hiệu: NIHOPHAWA Hãng sản xuất, lắp ráp: Hong phat Tech Co.,LTD Xuất xứ: Việt Nam Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 trở đi |
| 4 | ĐÈN TIA CỰC TÍM Cấu hình: - 01 Đèn kèm phụ kiện Thông số kỹ thuật và tính năng - Công suất bóng đèn khoảng 25W - Độ chiếu sáng 12.000 Lux - Kích thước: 120 cm x 30 cm x 28 cm - Chiều cao: 90cm - 160 cm - Trọng lượng: 10 kg | Model: L751 Hãng SX: Akiko Nước SX: Nhật Bản Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 trở đi |
| 5 | BỘ CẮT AMYDALL Cấu hình : Bao gồm: Davis-Boyle, Traction bow: 01 Dụng cụ đè lưỡi, 19 x 25 mm: 01 Dụng cụ đè lưỡi, 62 x 25 mm: 01 Dụng cụ đè lưỡi, 75 x 25 mm: 01 Kẹp amidan Blohmke, 205 mm: 01 Kẹp amidan Colver, 195 mm: 01 Dụng cụ phẫu tích và tách amidan Henke: 01 Kéo cắt chỉ Metzenbaum, cong, 180 mm: 01 Kéo cắt chỉ khâu amidan Negus, 200mm: 01 Kẹp mạch máu Baby-Mixter, 180mm: 01 Kẹp mạch máu Rochester-Penan,185mm: 01 Kẹp Kim Hegar-Mayo,180mm: 01 Kẹp săng backhaus, 90mm: 01 Dây buộc amidan Bruennings, 270mm: 01 Thòng lọng cắt amidan, bộ 100 chiếc: 01 Kẹp bông băng Semken, 1 x2 răng, 150 mm: 01 Kẹp phẫu tích Semken, loại mnh, 150mm: 01 Cán dao mổ số 3: 01 Nạo hạch Beckmann: 01 Nạo hạch Beckmann: 01 Nạo hạch Beckmann: 01 Vòng Giữ dụng cụ Bunt: 01 Hộp đựng dụng cụ, thép không gỉ, kích thước khoảng 400 x 200 x 90 mm: 01 | Hãng sản xuất: PRIME Nước SX: Pakistan Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 6 | DÂY CƯA SỌ NÃO Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 30mm | Hãng sx: PRIME Nước SX: Pakistan Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 7 | MŨI KHOAN SỌ TỰ DỪNG Thông số kỹ thuật: Độ dày xương sọ 2.0mm, đường kính 11/14mm | Mã: PERC11-14-S Hãng: Adeor Medical AG; Nước SX: Đức Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 8 | KÌM THÁO BỘT | Hãng sản xuất: PRIME Nước sản xuất: Pakistan Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: từ năm 2017 trở đi |
| 9 | MÁY TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ ĐỊNH VỊ BẰNG SIÊU ÂM I. Cấu hình : 1. Máy tán sỏi ngoài cơ thể + phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: - Máy chính đồng bộ với giường bệnh: 01 máy - Bàn điều khiển: 01 bộ - Phần định vị (tích hợp bên trong): 01 bộ - Phần lập trình (tích hợp bên trong): 01 bộ - Nguồn phát sóng xung kích: 01 bộ - Phần cấp thoát nước tích hợp bên trong máy chính: 01 bộ - Túi nước cao su chuyên dụng: 03 chiếc 2. Máy siêu âm dùng để thăm khám và định vị sỏi + phụ kiện tiêu chuẩn: - Máy chính: 01 máy - Đầu dò siêu âm: 01 chiếc II. Thông số kỹ thuật chi tiết 1. Máy tán sỏi ngoài cơ thể + phụ kiện tiêu chuẩn 1.1. Máy chính đồng bộ với giường bệnh nhân: - Giường bệnh nhân chuyển động 3D - Chuyển động ngang: 145mm - Chuyển động dọc: 145mm - Chuyển động lên xuống: 150mm - Chuyển động nghiêng trái phải của cánh tay C- Arm lớn: + Theo chiều kim đồng hồ: 30° + Ngược chiều kim đồng hồ: 30° - Panal điều khiển cạnh giường: Điều khiển phần nguồn phát sóng xung, điều khiển giường bệnh, điều khiển máy chính, điều khiển hệ thống định vị siêu âm, hiển thị mức năng lượng sóng xung, tần suất phát xung, khoảng cách đo được của siêu âm. - Chuyển động xoay tròn của nguồn phát sóng xung kích điện từ cánh tay C-Arm nhỏ: Từ 0° đến 180°, tán sỏi được tất cả các tư thế, bệnh nhân không phải nằm xấp trong một số trường hợp đặc biệt. - Chuyển động trượt lên - xuống của nguồn phát sóng xung: 30° - Sai số cho phép giữa chuyển động 3D của giường với chuyển động máy móc: 2mm - Kích thước giường bệnh nhân: 600mm x 2000mm x 5mm 1.2. Bàn điều khiển - Gồm các nút chức năng điều khiển nguồn phát sóng xung kích, giường bệnh, điều khiển máy chính, phần cấp thoát nước. - Điều khiển bộ phận định vị siêu âm - Hiển thị trạng thái của giường, chỉ số Kv, các số liệu về số lần phát xung, mức năng lượng phát xung, khoảng cách đo được bằng siêu âm 1.3. Phần định vị - Sử dụng hệ thống đinh vị bằng siêu âm. - Định vị bằng máy siêu âm, giá lắp đặt đầu dò siêu âm, cự ly tiêu điểm tập trung đến vị trí thứ 2 hoàn toàn số hóa. - Chuyển động lên xuống của giá đỡ đầu dò siêu âm: 180mm - Chuyển động xoay tròn của giá đỡ siêu âm: 360° - Sai số cho phép của hệ thống định vị siêu âm: 2mm 1.4. Phần lập trình - Lập trình sẵn các số liệu về số lần phát xung, các chỉ số Kv, mức năng lượng phát xung, khoảng cách đo được bằng siêu âm 1.5. Nguồn phát sóng xung kích - Nguồn phát điện từ, hội tụ xung qua thấu kính - Độ dài tiêu cự: 130mm - Bán kính thấu kính hội tụ: Khoảng 130mm - Độ ồn bình điện dung: 50dB - Độ bền bình điện dung: Khoảng 300.000 lần phát xung - Độ ồn sóng xung phát ra: 50dB - Phạm vi điện áp điều trị:13kV đến 20kV tương đương 7 cấp (có thể điều chỉnh) - Tần suất phát xung: 40 đến 120 lần phút tức 0.3Hz-2Hz (có thể điều chỉnh). - Áp lực max khi nén: Khoảng 20 đến 50MPa - Áp lực max khi giãn: 9MPa - Năng lượng của một xung: khoảng 53J đến 128J - Thông số của trường áp lực sóng xung kích: + Độ trống xung: 0.5µS + Độ rộng xung: 1µS + Dải tiêu điểm: 7.5mm x 40mm + Tần xuất phát xung: 0.3s đến 2s/1 xung + Mức năng lượng sóng xung: Điều chỉnh được mức độ + Dạng khởi động: Liên tục + Thời gian báo hiệu: Cài đặt cố định hoặc ECG đồng bộ - Tủ điện khí tích hợp bên trong máy chính + Có chứa tất cả các bộ phận cơ, điện + Bao gồm thiết bị cấp phát cao áp cho phần nguồn phát sóng xung + Phần xử lý cấp thoát nước bằng các phím chức năng 1.6. Hệ thống cấp thoát nước - Hệ thống cấp, thoát nước hoàn toàn tự động - Có chức năng cảnh báo khi nhiệt độ của nước trong quá trình điều trị vượt mức cho phép 45° 1.7. Túi nước - Túi nước: Bằng chất liệu cao su non thành phần chuyên dụng chống cản quang 2. Máy siêu âm dùng để thăm khám và định vị sỏi 2.1. Máy siêu âm đen trắng LCD 15 inch - Siêu âm hoàn toàn số hóa, đồng bộ với xe đẩy, có hệ thống phanh cố định thiết bị - Có 02 ổ cắm đầu dò - Công nghệ tạo dựng chùm tia số hóa. - Công nghệ định dạng chùm tia chính xác - Trạm làm việc tổ hợp trong máy cho quản trị giữ liệu và hình ảnh bệnh nhân - Lưu hình, biên bản và các thông số cài đặt trên 2.2. Đầu dò siêu âm - Khoảng tần số tạo hình: 3.5 MHz - Khoảng tần số tạo hình B Mode: 2.5/3.5/4.0/5.0MHz | Model: HK.ESWL-109 Hãng sản xuất: Huikang Xuất xứ: Trung Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017-2018 trở đi |
| 10 | MÁY TÁN SỎI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG BẰNG LAZER I. Cấu hình : Hệ thống chính bao gồm: + Máy chính: 01 bộ + Bàn đạp: 01 chiếc + Chìa khóa: 2 chiếc + Dây truyền quang: 01 dây 550μm, dài 3m + Hộp dụng cụ bao gồm: 01 hộp + Kính bảo hộ mắt: 01 chiếc + Dụng cụ kiểm tra chất lượng sợi truyền quang: 01 chiếc + Kéo cắt sợi truyền quang: 01 chiếc II. Thông số kỹ thuật chi tiết Đặc tính thông số kỹ thuật - Loại bóng laser: Ho Yag - Laser Holmium - Bước sóng laser: 2.1μm - Công suất laser: 80W - Năng lượng xung mạch: Năng lượng lớn nhất 3.5J, bước tăng thấp nhất 0.1J - Tần số hoạt động: 5Hz - 40Hz, bước tăng 1Hz - 2Hz - Ánh sáng dẫn đường: Màu xanh. Có thể điều chỉnh nhấp nháy hoặc sáng liên tục.Bước sóng: 532nm. Cường độ: 0.1 - 5mW - Hệ thống làm mát: hệ thống tản nhiệt độc lập bằng nước và quạt gió, tuần hoàn khép kín, đảm bảo máy hoạt động liên tục không bị cảnh báo nhiệt độ. -Hệ thống khởi động: Hoạt động ngay sau 5 giây khi khởi động máy - Hệ thống điều khiển: Màn hình cảm ứng LCD hiển thị các thông số kỹ thuật | Model: ACU- H2G Hãng sản xuất: Accu-tech Xuất xứ: Trung Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017-2018 trở đi |
| 11 | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 7 THÔNG SỐ (IBP, ETCO2) I. Cấu hình : Cấu hình yêu cầu: - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy - Bộ phụ kiện đo điện tim và nhịp thở: 01 bộ - Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ - Cáp và bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ - Đầu đo SpO2 cho người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ - Bộ phụ kiện đo EtCO2 : 01 bộ - Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ - Máy in nhiệt đi kèm máy theo dõi kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc - Pin trong máy: 01 chiếc - Giấy in: 02 cuộn II. Thông số kỹ thuật chi tiết Đặc tính thông số kỹ thuật 1. Đặc tính chung - Máy theo dõi bệnh nhân sử dụng các khối đo độc lập, có thể chuyển đổi khối đo cho các máy khác cùng chức năng. - Có thể gắn thêm máy theo dõi bệnh nhân di động trong trường hợp cấp cứu. - Pin có thể hoạt động ≥ 4 giờ trong điều kiện thường - Khả năng theo dõi các thông số: + Điện tim ECG + Nhịp thở + Nhiệt độ + Huyết áp không xâm nhập NIBP + Độ bão hòa Ôxy trong máu SpO2 + Nồng độ CO2 cuối kì: EtCO2 + Huyết áp xâm nhập IBP 2. Màn hình hiển thị - Loại màn hình màu cảm ứng LCD, TFT, kích thước 12 inch. - Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 pixel - Có khả năng hiển thị 4 sóng thời gian thực và 12 đạo trình ECG thời gian thực với các đoạn nhịp và mọi giá trị ST 3. Yêu cầu phần mềm - Có chức năng phân tích đoạn ST và loạn nhịp đa đạo trình. - Báo động bằng âm thanh và hình ảnh - Khả năng quản lý dữ liệu: Các tham số có thể được lưu giữ và hiển thị dưới dạng bảng, biểu đồ, sóng, số, chữ. 4. Yêu cầu về cài đặt và theo dõi các thông số 4.1. Điện tim - ECG - Trở kháng vào vi sai: + 2 MΩ của chuyển đạo RA – LL (nhịp thở) + 5 MΩ đối với các đạo trình khác - Tỷ số loại trừ tín hiệu: 86 dB (tại 51KΩ/47 nF) - Dải thông : + Dùng cho chẩn đoán : • Người lớn/trẻ em/trẻ sơ sinh: từ 0.05 - 150 Hz + Dùng khi theo dõi: • Người lớn: từ 0.5 - 40 Hz • Trẻ sơ sinh/trẻ em: từ 0.5 - 55 Hz + Thông số về loạn nhịp • Dải cho người lớn/ trẻ em: 15 - 300 nhịp/phút • Trẻ sơ sinh: 15 - 350 nhịp/phút • Độ chính xác: ±1% toàn dải đo • Độ phân biệt: 1 nhịp/phút • Độ nhạy: 200 µv (đỉnh) + Tỷ lệ PVC - Dải: 0 - 300 nhịp/phút - Độ phân giải: 15 - 300 nhịp/phút + Báo động vượt ngưỡng cho nhịp tim - Dải cài đặt: - Điều chỉnh: • Người lớn: 15 - 40 nhịp / phút : bước 1 nhịp/phút, 40 - 300 nhịp/phút : bước 5 nhịp/phút • Trẻ em/Sơ sinh : 15 - 50 nhịp/phút : bước 1 nhịp/phút, 50 - 300 nhịp/phút : bước 5 nhịp/phút 4.2. Nhịp thở - Băng thông: từ 0.3 - 2.5 Hz (6dB) - Dải đo : + Người lớn/trẻ em: 0 - 120 nhịp/phút + Trẻ sơ sinh: 0 - 170 nhịp/phút + Độ phân giải: 1 nhịp /phút - Độ chính xác + Trong dải 0 - 120 lần/phút: ± 1 nhịp/phút + Trong dải 120 - 170 lần/phút: 2 nhịp/phút - Báo động ngừng thở : 10 - 40 giây 4.3. Nhiệt độ: - Dải đo: từ 0 tới 45 độ C - Độ phân giải : 0,1 độ C - Giới hạn báo động: từ 0 tới 45 độ C 4.4. Huyết áp không xâm nhập: - Phương pháp đo: dao động kế hoặc tương đương - Các phương thức đo: Bằng tay/Tự động/Liên tục - Thời gian đo có thể điều chỉnh.Với chế độ đo tự động có thể đặt khoảng thời gian tự động đo lại từ 1 đến 120 phút. - Dải đo và báo động: + Người lớn: từ 10 đến 270 mmHg + Trẻ em: từ 10 - 180 mm Hg + Sơ sinh: từ 10 - 130 mm Hg - Thời gian đo: + Người lớn: 30 giây + Trẻ em/sơ sinh: 25 giây + Chế độ STAT: 20 giây - Độ chính xác trên toàn dải ±8 mm Hg 4.5. Nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO2): - Dải đo và cài đặt báo động + SpO2: từ 1 – 100%. + Mạch: từ 30 - 300 nhịp/phút - Độ phân giải + SpO2: + Mạch: 1% - Độ chính xác: 1 nhịp/phút + SpO2: ± 2% + Mạch: ±1 nhịp/phút 4.6. Nồng độ CO2 cuối kì thở ra (EtCO2) - Dải đo: 0 đến 150 mmHg (0 đến 20.0 kPa) - Độ phân giải: + Dạng số: 1 mmHg (0.1 kPa) + Dạng sóng: 0.1 mmHg (0.01 kPa) - Độ chính xác + 0 đến 40 mmHg (0 đến 5.3 kPa): ± 2.0 mmHg (0.29 kPa) + 41 đến 70 mmHg: ±5 % hiển thị + 71 đến 100 mmHg: ± 8 % hiển thị - Giới hạn báo động: + EtCO2 thấp: 10 đến 90 mmHg (1 đến 12.0 kPa) + EtCO2 cao: 20 đến 95 mmHg (2 đến 13.0 kPa) + Bước điều chỉnh: 1 mmHg (0.1 kPa) 4.7. Huyết áp xâm nhập IBP - Tầm đo: - 40 đến 360 mmHg - Nhịp mạch: + Dải đo: 25 đến 350 nhịp/phút + Sai số: ±1% toàn tầm đo + Độ phân giải: 1 nhịp/phút - Độ nhạy đầu vào: 5uV/V/mmHg - Bộ chuyển đổi: + Trở kháng tải: khoảng 200 đến 2000Ω + Trở kháng đầu ra: 3000Ω - Tần số đáp ứng: DC đến 12.5 Hz hoặc 40 Hz - Hiệu chỉnh Zero: + Độ rộng: ± 200 mmHg + Sai số: ±1 mmHg | Model: Iintellivue MX430 Hãng sản xuất: Philips Xuất xứ: Đức Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017-2018 trở đi |

Phần VI. THIẾT BỊ HỖ TRỢ (Thiết bị khác)

| STT | TÊN THIẾT BỊ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | Xuất xứ, chất lượng hàng hóa |
| --- | --- | --- |
| 1 | MÁY ĐO CƯỜNG ĐỘ ỒN CÓ PHÂN TÍCH GIẢI TẦN I. Cấu hình: - 01 Máy chính - 01 kính chắn gió - 01 thẻ nhớ SD 2G hoặc hơn - 01 vali đựng máy - 01 Sách hướng dẫn sử dụng II. Đặc tính thông số kỹ thuật - Tiêu chuẩn tiếng ồn: NF EN 61672-1(2003)- NF EN 60651 (1994) - NF EN 60804 (2000) - Tiêu chuẩn CE: EN 61010 – EN 61000 - Dải phổ: 1/1 octave - Khoảng đo: từ 30-130 dB - Độ phân giải: 0,1 dB - Độ chính xác: cấp độ 2 - Tần số: Tần số X: A - C - Z - Dải tần số: Khoảng từ 16 Hz đến 16 kHz - Tần số Y: .F (fast) - S (slow) - I (impulse) - Peak (pk) - Tích hợp thời gian ngắn Leq (DI): 1/16s -1/8s-1/4s-1/2s-1s đến 60 s (bước 1s) - Ghi thời gian đo ngắn cho mức độ tiếng ồn: Từ 1 giây đến 60 giây - Giá trị đo: LXY - LXYmax - LXYmin - LXeq,T - LXeq, DI - LXE - LXeq, DImax - LXeq, Dimin - Màn hình hiển thị: LCD, ≥ 240x160 pixels, có thể điều chỉnh độ sáng - Bộ nhớ: 86.500 giá trị đo với 25 giai đoạn. Thẻ nhớ dạng SD card, có kết nối với PC qua cổng USB - Nguồn điện: Pin 3 AA x LR6 | Model: DB300/2 Hãng SX: Kimo Nước SX: Pháp Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 2 | MÁY ĐO KHÍ ĐỘC ĐA CHỈ TIÊU I. Cấu hình: - 01 Máy chính - 01 Sách hướng dẫn sử dụng - Các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm II. Đặc tính thông số kỹ thuật: - Phân tích các loại khí: khí cháy, khí độc, oxy, VOC (các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi); - Phương pháp đo: khuếch tán tự nhiên - Thời gian đáp ứng (đo): Với các đầu dò bán dẫn, đo xúc tác, dẫn nhiệt: t 90 &lt; 30s. Oxy (O 2 ), CO, H 2 S: t 90 &lt; 30s; - Nguồn cấp: pin Lithium (DC3, 6V, 6600mA). - Thời gian sạc: 4 – 6 giờ - Thời gian làm việc liên tục: Khí độc và khí cháy: 30 giờ - Khí độc trong điều kiện dưới 20oC: 300 giờ - Cấp bảo vệ: IP65 / Tiêu chuẩn chống cháy nổ: Exia II CT4; - Các chỉ tiêu khí có thể đo: LEL, CH 4 , C 3 H 8 : 0 – 100% LEL, O 2 : 0-30% vol, H 2 S: 0-100 ppm, CO: 0-1000 ppm (hoặc 2000ppm), NH 3 : 0-100 ppm, Cl 2 : 0-20 ppm, SO 2 : 0-100 ppm, CO 2 : 0-5000 ppm, CH 4 : 0-5% vol., H 2 : 0-100% LEL (hoặc 0-1000 ppm), NO: 0-100 ppm, NO 2 : 0-20 ppm, PID: 0-100 ppm, MOS: 0-1000 ppm, PH 3 : 0-20 ppm, HCN: 0-100 ppm, HCl: 0-20 ppm; | Model: EX660 Hãng SX: IMR Nước SX: Mỹ Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 3 | MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BỤI I. Cấu hình: - 01 máy chính - 01 Pin sạc - 01 Bộ sạc pin - 01 Cặp đựng máy - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng II. Đặc tính thông số kỹ thuật - Độ nhạy tới: 0.01 mg/m 3 - Báo pin yếu: cảnh báo khi pin yếu, cần thay pin - Màn hình hiển thị: LCD 3.5 số, đọc nồng độ mg/m³ - Hiệu chuẩn: theo phương pháp NIST kiểm tra vết, tham chiếu đo trọng lượng, kiểm tra bụi theo ISO 12103-1 - Dải cảm biến: khoảng 0.01-200 mg/m³ - Kích thước hạt: khoảng 0.01-50 µm - Chính xác: +/- 0.02 mg/m³ - Độ chính xác: +/-10% to NIOSH 0600 - Nguồn cung cấp: Pin sạc NiMH 6VDC - Thời gian hoạt động: 10 giờ - Thời gian nạp pin: 10-12 giờ - Tín hiệu ra: 0-2 Volt | Model: HD-1100 Hãng SX: Environmental Devices Corporation (Haz-Dust) Nước sx: Mỹ Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 4 | MÁY ĐO THÍNH LỰC I. Cấu hình: - Máy chính: 01 chiếc - Tai nghe: 01 chiếc - Bộ chuyển âm thanh qua xương: 01 chiếc - Nút bấm dành cho bệnh nhân: 01 chiếc - Card ghi: 50 miếng - Túi đựng: 01 chiếc - Nguồn điện: 01 chiếc II. Đặc tính thông số kỹ thuật - Đầu ra: tai nghe trái, phải, xương (trái, phải), có màng chắn hay tự do - Khoảng tần số: 125Hz – 8 kHz (khí), 250 – 8 kHz (xương) - Độ sai lệch của tần số˂ 1% - Độ biến dạng:˂ 2% - Khoảng âm lượng ra: 10dBHL – 120dBHL (khí), 10dBHL – 70dBHL (xương), Lên tới 90dB (tự do), Lên tới 90dBHL (250Hz – 4 kHz) - Độ chính xác âm lượng: trong khoảng 3dB - Mức chuyển âm lượng: 2.5 hoặc 5dB - Bộ chuyển đổi đầu ra: tai nghe - Cách phát âm thanh: đơn âm, âm liên tục hoặc theo nhịp - Màng chắn: âm có bước sóng thấp và bước sóng cao - Khoá: khoá kênh đồng bộ - Các test cơ bản: Stenger: kiểm tra âm Stenger, ABLB: thử nghiệm cân bằng Fowler, SISI: chỉ số đáp ứng tăng ngắn hạn - Giao tiếp: chức năng nói chuyện và phản hồi - Phát âm hội thoại: băng hay đĩa CD - Hiển thị: 2 dòng, 24 ký tự - Pin: 4 x 1.5V (alkaline) | Model: Amplivox 270 Hãng SX: Amplivox Nước SX: Anh - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2017 -2018 |
| 5 | BÓNG ĐÈN ĐỌC PHIM X QUANG I. Cấu hình: - 01 bóng đèn II. Đặc tính thông số kỹ thuật - Loại đèn đọc 2 phim - Kích thước: 45cm x 72cm - Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay. - Vỏ đèn bằng inox | Model: SLIM Hãng SX: TNE Nước SX: Việt Nam Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 6 | XE ĐẨY BĂNG CA Cấu hình tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật: Mặt bàn tấm inox dày 1.0 mm Khung băng ca phi 25.4 dày 1.0 mm Dàn khung chân inox phi 31.8 dày 1.0 mm 04 bánh xe cao su phi 125x35 cm và 2 bánh xe chéo nhau có khóa Nệm ruột mút xốp dày 5cm bọc simili giả da Toàn bộ khung làm bằng inox 201 hoặc hơn Kích thước: (DxRxC): 1900 x 600 x 750 mm | Hãng sản xuất: Nhật Anh Nước sản xuất: Việt Nam Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 7 | CÁNG CỨU THƯƠNG Cấu hình tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật: - Chất liệu inox 201 - Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): (2200mm x 550mm x 200mm) - Cáng chịu được tải trọng tối đa: 150 kg | Hãng sản xuất: Nhật Anh Nước sản xuất: Việt Nam Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 8 | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 100 lít I. Cấu hình: - Máy chính : 01 máy - Giọ đựng vật hấp : 02 cái - Dây nối đất : 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng : 01quyển (tiếng anh và tiếng việt) II. Đặc tính thông số kỹ thuật - Dung tích: 100 lít - Buồng khử trùng kiểu tròn đứng. - Dải nhiệt độ hoạt động rộng: từ 200C đến 1360C (bước đặt 10C) - Dải nhiệt độ từ 200C đến 1000C độ phân dải (± 0,010C); từ 1000C đến 1400C (± 0,10C) - Điều khiển: Bộ vi xử lý P.I.D. Thiết bị điều khiển - Tốc độ hoạt động của bộ MCU:12MHz - Bộ nhớ Flash: 32K - Bộ nhớ SRAM: 1536 byte - EEPROM: 256 byte - Một bộ chuyển đổi ADC 24 bít - Cổng kết nối: + RS 232/TTLUART và cổng USB + Cổng kết nối mở rộng RS 485 | Model: NIHOPHAWA-AS100 Nhãn hiệu: NIHOPHAWA Hãng sản xuất: Lắp ráp tại Hong phat tech co., Ltd Nước sản xuất: Việt Nam - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: từ năm 2017 -2018 |
| 9 | MÁY LẤY CAO RĂNG I. Cấu hình: - 01 Bộ máy bao gồm: + 01 thân máy + 01 dây tay cầm + 01 dây nguồn + 01 đầu lấy cao + 01 quyển hướng dẫn sử dụng II. Đặc tính thông số kỹ thuật - Tần số hoạt động: khoảng 25Khz - Công suất: Khoảng từ 10-30W - Nút điều chỉnh tăng lực cạo: 25-35W - Áp lực nước: Khoảng 172-414kPa - Chiều dài dây tay máy 250cm - Chiều dài dây pedan điều khiển 250cm | Model: ART-M1 Hãng sản xuất: BONART Nước sản xuất: Đài Loan Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 10 | MÁY QUANG TRÙNG HỢP COMPOSITE I. Cấu hình: - 01 Đèn cùng phụ kiện kèm theo II. Đặc tính thông số kỹ thuật - Cường độ ánh sáng: 1.000MW / cm² -1200mW / cm² - Cài đặt thời gian: 5s, 10s, 15s, 20s. | Model: DLUX Hãng sản xuất: DIADENT Nước sản xuất: : Hàn Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 11 | XE ĐẨY CẤP CỨU I. Cấu hình: Xe đẩy cấp cứu: 01 xe Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 01 Tay đẩy 01 Cây truyền dịch 01 Giá để máy sốc tim xoay 3600 01 Tấm cấp cứu (440 x 510 x 10) (mm) 01 Giá kẹp bình oxy (145 x 125 x 403) (mm) 01 Thùng hủy kim tiêm (1.76L) 01 Bộ chia ngăn kéo 01 Bộ chia ngăn kéo II. Đặc tính thông số kỹ thuật Kích Thước: 698 x 542 x 970 (W x D x H / mm) Ngăn kéo: A(3 inch) - B( 6 inch) - C(9 inch) SL: 2 - 2 - 1 Bánh xe (5 inch): 4 cái (2 cái có khóa) | Model: SC32EMG Hãng SX: MACHAN INTERNATIONAL CO ., LTD. Nước SX: Đài Loan Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 12 | CỌC TRUYỀN I. Cấu hình: Xe đẩy cấp cứu: 01 xe Phụ kiện đồng bộ đi kèm: 01 Tay đẩy 01 Cây truyền dịch 01 Giá để máy sốc tim xoay 3600 01 Tấm cấp cứu (440 x 510 x 10) (mm) 01 Giá kẹp bình oxy (145 x 125 x 403) (mm) 01 Thùng hủy kim tiêm (1.76L) 01 Bộ chia ngăn kéo 01 Bộ chia ngăn kéo II. Đặc tính thông số kỹ thuật Kích Thước: 698 x 542 x 970 (W x D x H / mm) Ngăn kéo: A(3 inch) - B( 6 inch) - C(9 inch) SL: 2 - 2 - 1 Bánh xe (5 inch): 4 cái (2 cái có khóa) | Hãng SX: Nhật Anh Nước SX: Việt Nam Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 13 | TỦ ĐỰNG THUỐC Đặc tính thông số kỹ thuật: - Kích thước tủ thuốc : + Cao 1600 mm + Rộng 800mm + Sâu 400mm - Gồm 2 khoang: + Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn. + Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; - Khung tủ làm bằng inox hộp (25x25mm) - Cánh tủ có tay nắm - Các chân tủ có đệm cao su. | Hãng SX: Nhật Anh Nước SX: Việt Nam Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |
| 14 | HỆ THỐNG LỌC NƯỚC R.O CHẠY THẬN NHÂN TẠO I. Cấu hình tối thiểu: - Bồn chứa nước đầu nguồn: 01 cái - Hệ thống lọc kim loại nặng: 01 hệ thống - Hệ thống lọc than hoạt tính: 01 hệ thống - Hệ thống làm mềm nước: 01 hệ thống - Hệ thống lọc RO: 01 hệ thống - Bồn chứa nước thành phần: 01 cái - Khung và phụ kiện kèm theo: 01 cái II.Đặc tính thông số kỹ thuật: 1. Bồn chứa nước đầu nguồn - Dung tích 2m3, loại bồn đứng, chất liệu SUS304 - Bơm cấp nước tiền xử lý: + Moto bằng gang, thân và tầng cánh bơm bằng SUS304 + Công suất P: 1,1Kw + Q: 4m3/h, H: 30m + Mức độ bảo vệ: IP 55 + Áp lực max 10 bar + Nhiệt độ nước - 15°C ~ +70°C + Nhiệt độ nước nóng - 15°C ~ +110°C + Van điện từ và thiết bị phụ trợ 2. Hệ thống lọc kim loại nặng 2.1. Cột lọc áp lực composite D=465, H=1670 + lưới phân phối: 01 cái - Chất liệu: Sợi thủy tinh dạng xoắn - Áp lực : Pmax 150 Psi( 1 MPa) - Nhiệt độ: 49°C 2.2. Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện tử: 01 cái - Tự động rửa ngược - Tự động rửa xuôi - Tự động lọc - Áp lực: 0,15~ ≥0,6Mpa - Ống thu nước trung tâm 1" và In/Out 1" 2.3. Vật liệu chuyên dụng xử lý kim loại, Asen: 100kg - Kích thước: khoảng 10x40 - Kích thước hiệu quả: 0,48 mm - Hệ số đồng nhất: khoảng 2.7 2.4. Sỏi đệm và cát thạch anh: 350kg - Kích thước sỏi 3-5mm - Kích thước cát: 1.2-2mm - Tỉ trọng : 1400kg/m3 2.5. Đường ống nội tuyến UPVC (gồm ống, van, đầu ren, tê cút...): 01 cụm - Ống và phụ kiện UPVC - Áp suất > 10 bar 3. Hệ thống lọc than hoạt tính 3.1. Cột lọc áp lực composite D=465, H=1670 + lưới phân phối: 01 cái - Chất liệu: Sợi thủy tinh dạng xoắn - Áp lực : Pmax 150 Psi( 1 MPa) - Nhiệt độ 49°C 3.2. Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện tử: 01 cái - Tự động rửa ngược - Tự động rửa xuôi - Tự động lọc - Áp lực:0,15~0,6Mpa Ống thu nước trung tâm 1" và In/Out 1" 3.3. Than hoạt tính cacbon: 200 lít - Tỷ trọng max: 290kg/m3 - Kích thước hạt < 0.71mm - Iodine number 700 mg/g - Độ tro (%) 8 - Độ ẩm(%) 2 3.4. Sỏi đệm thạch anh: 50 kg - Kích thước sỏi 3-5mm - Tỉ trọng : 1400kg/m3 3.5. Bộ lõi lọc Cartridge 5 micromet , chất liệu Polypropylene: 07 cái Vỏ lọc Inox SUS304, D=250mm, H=870mm : 01 cái -Áp lực: 0-≥ 100Psi 3.6. Đường ống nội tuyến UPVC (gồm ống, van, đầu ren, tê cút...) : 01 cụm - Ống và phụ kiện UPVC - Áp suất > 10 bar 4. Hệ thống làm mềm nước 4.1. Cột lọc áp lực composite D=465, H=1670 + lưới phân phối: 01 cái - Chất liệu: Sợi thủy tinh dạng xoắn - Áp lực : 50 Psi( 1 MPa) - Nhiệt độ 49°C 4.2. Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện tử: 01 cái - Tự động rửa ngược - Tự động rửa xuôi - Tự động lọc - Áp lực: 0,15~0,6Mpa 4.3. Hạt trao đổi Cation: 200 lít - Lượng trao đổi: khoảng 2.0eq/L - Kích thước trung bình: 0.6mm(±0.5) - Hạt mịn, kích thước < 0.3mm: - Dung trọng: 840g/L - Tỷ trọng: 1.28g/ml 4.4. Muối tinh khiết 99% dạng viên nén: 150 kg - Hàm lượng NaCl (Muối khô ráo): 92,52% - Hàm lượng tạp chất: 0,1% - Độ ẩm: 0,28% 4.5. Bình nhựa PE chứa muối tái sinh hạt trao đổi 200L (bao gồm cả phụ kiện): 01 cái 4.6. Đường ống nội tuyến UPVC (gồm ống, van, đầu ren, tê cút...): 01 cụm - Ống và phụ kiện UPVC - Áp suất > 10 bar 4.7. Bồn chứa nước làm mềm: 01 chiếc - Dung tích 3m3, loại bồn đứng, chất liệu SUS304, có van đóng, mở, xả cặn. 5. Hệ thống lọc RO cấp cho 15-20 máy mở rộng cho 30-40 máy chạy thận nhân tạo 5.1. Bơm ly tâm trục đứng: 01 cái - Moto bằng gang, thân và tầng cánh bơm bằng SUS304 - Công suất 3Kw - Q: 4m3/h, H : 129m - Mức độ bảo vệ: IP 55 - Áp lực max 21 bar - Nhiệt độ nước - 15°C ~ +70°C - Nhiệt độ nước nóng - 15°C ~ +120°C 5.2. Bơm trung chuyển: 01 cái - Moto bằng gang, thân và tầng cánh bơm bằng SUS304 - Công suất 0,75Kw, Q: 3,6m3/h, H: 25m - Mức độ bảo vệ: IP 55 - Áp lực max 8 bar - Nhiệt độ nước: - 10°C ~ +49°C (±2°C) 5.3. Bộ lõi lọc Cartridge 5 micromet , chất liệu Polypropylene: 05 cái Vỏ lọc Inox SUS304, D=200mm, H=860mm : 01 cái - Áp lực:0-100Psi 5.4. Vỏ màng RO Inox SUS304/Composite: 04 cái - Chất liệu SUS304 hoặc sợi thủy tinh tráng men - Kích thước D: 102mm, L: 1103mm - Áp lực: 0-250Psi 5.5. Màng lọc thẩm thấu ngược RO: 06 cái - Áp lực vận hành 200 Psi(1,380 kPa) - Áp lực vận hành tối đa 600 Psi (4,137 kPa) -Vùng hoạt động : 90(8,4) - Khả năng loại bỏ muối trung bình: 99,8% - Khả năng loại bỏ muối tối thiểu: 99,3% - Khoảng pH : Từ chối tối ưu 7,0-7,5 Hoạt động liên tục 4,0-11,0 Làm sạch tại chỗ(CIP) 2,0-11,5 - Lưu lượng nước xử lý : 8,5 m3/ngày - Dung dịch Clo 1000 ppm-giờ - Mật độ chỉ số bùn đầu vào (SDI) < 5 5.6. Van điện từ điều khiển: 01cái - DN25 chất liệu: Đồng hoặc UPVC - Nguồn cấp : 220V/24VDC 5.7. Lưu lượng kế (đo nước) thành phẩm: 03 cái - Lưu lượng: 10-35 LPM - Kích thước ống vào - ra: 1 inch - Vật liệu: Plastic PVC 5.8. Đồng hồ dầu đo áp suất nước : 06 cái - Mặt số : Ø63mm - Thang đo : 0- 15kg/cm2 - Chân đứng vỏ ngoài là Inox 5.9. Rơ le áp suất: 01 cái - Dải đo: 0.5- 3 bar - Độ chỉnh: 0.5 – 2 bar 5.10. Rơ le áp suất : 01 cái - Dải đo: 0- 25 bar - Độ chỉnh: 0.5 – 2 bar 5.11. Van điều chỉnh áp suất chất liệu bằng Inox 304 : 02 cái 5.12. Hệ thống chạy CIP: 01 hệ thống - Đường ống UPVC - Van đóng mở DN25 hoặc DN32 chất liệu:Đồng hoặc UPVC - Bồn chứa hóa chất PE 200 lít 5.13. Thiết bị đo độ dẫn điện và kiểm soát chất lượng nước đầu ra: 01 cái - Dải đo: 0- 1999 µs/cm2 - Tín hiệu số ngõ ra: NO-NC 5.14. Bộ xả thải nước RO(tinh khiết) tự động: 01 bộ - Ống UPVC 1" - Van điện từ DN25 chất liệu UPVC - Power: 24V, 50Hz 5.15. Bộ xả thải màng RO tự động: 01 bộ - Ống UPVC 1" - Van điện từ DN25 - Power: 220V, 50Hz 5.16. Đường ống nội tuyến UPVC (gồm ống, van, đầu ren, tê cút...): 01 cụm / Đài Loan - Ống và phụ kiện UPVC - Áp suất > 10 bar 6. Bồn chứa nước thành phẩm. - 01 bồn - Dung tích 3m3 - Loại bồn đứng SUS304 - Loại bồn đứng - Bộ báo mức mực nước bằng Inox+ ống thăm nước - Bộ đèn UV nhúng trong bồn công suất Q = 4,2m3/h( Đèn UV diệt khuẩn sơ cấp): 01 bộ - Công suất bóng đèn 60W - Áp lực max 6 bar - Kiểm soát : BA-ICE-CL" 7. Khung và phụ kiện 7.1. Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, tê, cút...) : 01 hệ thống + Áp lực > 10 bar - Khung giá đỡ chất liệu Inox SUS304 - Có kẹp ống, kép vít, ốc… 7.2. Tủ điện điều khiển tự động: 01 bộ - Mạng cáp điện - MCCB,contactor, bảo vệ pha, công tắc, đèn báo, các rơ le… - Chương trình hoạt động được thiết kế tự động chạy, dừng theo tín hiệu áp suất, tự động xả nước đầu mỗi lần khởi động , khi áp lực nước đầu vào thấp dưới ngưỡng cho phép tự động dừng bơm cao áp, khi áp lực nước đầu ra quá cao vượt ngưỡng cho phép tự động dừng bơm cao áp và tự động xả áp ...., khi mất pha điện,lệch pha (nếu động cơ 3 phase) tự động dừng toàn bộ hệ thống để bảo vệ động cơ. 7.3. Dây điện điều khiển nội tuyến trong dây chuyền 3 pha trong hệ thống : 01 lô - Dây tín hiệu điều khiển 2 x 0.75 mm - Dây động lực 3L + 1G | Xuất xứ: Việt Nam Thiết bị mới 100% Năm SX: từ năm 2017 -2018 |
| 15 | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP I. Cấu hình : Máy chính: 01 chiếc Khayđựngthiết bị: 01 chiếc Lọ đựng chất phản ứng H2O2(30 cycle): 01 lọ Tủ ấm: 01 chiếc Hộp đựng chất chỉ thị sinh học(30 lọ/hộp): 01 hộp Cuộn túi nhỏ (150cm x70m): 01 cuộn Bộ kit bảo dưỡng 6 tháng: 01 bộ Hộp giấy in (5 cuộn/hộp): 02 hộp Sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt: 01 quyển II. Đặc tính thông số kỹ thuật •Hệ thống tiệt trùng và sấy nhanh chóng. •Phản ứng Hydroxyl radical diệt khuẩn và khử trùng. •Sử dụng chất tiệt trùng an toàn, hệ thống mã hóa tự động RFID, để sử dụng bình tiệt trùng thuận tiện và an toàn. •Màn hình ≥ 7" LCD cảm ứng •Bật nguồn và chạy máy: Thời gian làm ấm nhanh sau khi nguồn chính làm việc (tối đa ≤ 15 phút), có chế độ Standby nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ khi máy không hoạt động hoặc để qua đêm. •Bộ nhớ USB và hệ thống kiểm soát. •Hệ thống cảnh báo tự động PM. •Có thể in nhiệt, in với thông tin chu kỳ thực tế. •Chức năng đăng nhập sử dụng ID và PW để bệnh viện dễ dàng quản lý. •Hệ thống giám sát. •Tự động khóa & mở cửa. •Chất khử trùng: Hydrogen Peroxide :40 chu kỳ/lọ •Tổng thời gian chu kỳ nhanh: ≤ 25 + 5 phút •Tiêu chuẩn: ≤ 35 + 5 phút •Đặc biệt: ≤ 45 + 5 phút •Chu kỳ nhiệt độ: ≤ 50 ± 5 ℃ •SAL (Mức độ đảm bảo vô trùng): ≥ 10 -6 •Sản phẩm chỉ sử dụng oxyger và hơi nước. •Buồng hấp tiệt trùng: Hình chữ nhật. •Điều khiển: Vi xử lý và Windows CE. •Thông tin chu trình: Màn hình, máy in, USB. •Máy in nhiệt nhiệt trong máy: Sử dụng khổ giấy Ø 60 in các thông số: Nhiệt độ, áp suất, thời gian, tổng các chu trình hàng ngày..., hiển thị các lỗi và cảnh báo. •Các chức năng khác: Dừng khẩn cấp, đặt ngôn ngữ, tự xác định, hệ thống mã hóa RFID, đăng nhập ID vận hành. •Kích thước buồng: ≥ (320mm (W) x 230mm (H) x 708mm (D)) •Dung tích tổng thể: 50 Lít •Dung tích sử dụng: 45 lít | Model :Ctystal 50 Hãng sản xuất:Lowtem Nước sản xuất: Hàn Quốc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2017 – 2018 |
| 16 | CÂN SỨC KHỎE THƯỚC ĐO CHIỀU CAO I. Cấu hình : Máy chính: 01 chiếc Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kém theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ II. Đặc tính thông số kỹ thuật: - Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao. - Trọng lượng cơ thể: Max: 120kg Min: 0.5kg - Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm Min: 0,5 cm Dung sai ± 0.5cm - Kích thước mặt bàn cân (L × W): (280 × 380) | Model : TZ 120 Akiko Hãng sản xuất:AKIKO Nước sản xuất: Nhật Bản Thiết bị mới 100% Năm sản xuất:từ năm 2017 trở đi |

PHỤ LỤC 1b:

BẢNG KÊ, SỐ LƯỢNG, ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ

Phần II - Thiết bị tim mạch, cấp cứu hồi sức

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 1 | Model: PG Spiro Hãng SX: PROGETTI Nước SX: Italy | 122.000.000 | 122.000.000 |
| 2 | Máy oxy tự tạo | Bộ | 1 | Model: OxyBreath Mini 5 Hãng sx: Kare medical Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 3 | Máy hút nhớt sơ sinh | Bộ | 1 | Model: New Aspiret Hãng sản xuất: CAMI Nước sản xuất: Ý | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 4 | Máy khí dung | Cái | 4 | Model: CN 01WC Hãng sản xuất: Fuzimax Nước sản xuất: Nhật Bản | 980.000 | 3.920.000 |
| 5 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 8 | Model : Vitapia 7000K Hãng sản xuất: Trismed Nước sản xuất: Hàn Quốc | 77.500.000 | 620.000.000 |
| 6 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Cái | 3 | Model: HBP9020 Hãng sản xuất: Omron Nước sx: Trung Quốc | 85.000.000 | 255.000.000 |
| 7 | Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu | Cái | 2 | Model: PALM CARE PLUS Hãng sản xuất: BIONICS Nước SX: Hàn Quốc | 15.000.000 | 30.000.000 |

Phần III - Chẩn đoán hình ảnh

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy siêu âm 4D Doppler màu cao cấp | Cái | 1 | Model: HS50 Hãng sản xuất: Samsung Medison Xuất xứ: Hàn Quốc | 2.285.000.000 | 2.285.000.000 |
| 2 | Đầu dò âm đạo cho máy Accuvix v10 | Chiếc | 1 | Model: EV4-9/10ED Hãng sản xuất: SamSung Medison Xuất xứ: Hàn Quốc | 172.000.000 | 172.000.000 |
| 3 | Đầu dò convex cho máy Accuvix v10 | Chiếc | 1 | Model: C2-6IC Hãng sản xuất: SamSung Medison Xuất xứ: Hàn Quốc | 174.000.000 | 174.000.000 |
| 4 | Hệ thông X-quang cao tần | Hệ thống | 1 | Máy phát X-quang cao tần 500mA Model: Eva HF-525 Plus Hãng sx: VIKOMED Xuất xứ: Việt Nam | 790.000.000 | 790.000.000 |
|  |  |  |  | Máy in phim khô Model: Drypix Lite (Drypix 2000) Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Trung Quốc |  |  |

Phần IV - Thiết bị phòng mổ, điều trị mổ, điều trị nội, ngoại khoa

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn mổ treo trần led 01 nhánh | Cái | 1 | Model: SOLARMAX LED 56 Hãng sản xuất: ELPIS MEDICAL Nước sản xuất: Hàn Quốc | 223.850.000 | 223.850.000 |
| 2 | Bộ tiểu phẫu 12 chi tiết | Bộ | 5 | Hãng sản xuất: ELCON Nước sản xuất: Đức | 18.000.000 | 90.000.000 |
| 3 | Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ | Bộ | 1 | Model: NIHOPHAWA-OS53 Nhãn hiệu: NIHOPHAWA Hãng sản xuất, lắp ráp: Hong phat Tech Co.,LTD Xuất xứ: Việt Nam | 29.000.000 | 29.000.000 |
| 4 | Đèn tia cực tím | Cái | 1 | Model: L751 Hãng SX: Akiko Nước SX: Nhật Bản | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 5 | Bộ cắt Amydall | Bộ | 1 | Hãng sản xuất: Prime Nước SX: Pakistan | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 6 | Dây cưa sọ não | Chiếc | 10 | Hãng sản xuất: Prime Nước SX: Pakistan | 205.000 | 2.050.000 |
| 7 | Mũi khoan sọ tự dừng | Cái | 2 | Mã: PERC11-14-S Hãng: Adeor Medical AG; Nước SX: Đức | 6.500.000 | 13.000.000 |
| 8 | Kìm tháo bột | Cái | 1 | Hãng sản xuất: Prime Nước SX: Pakistan | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 9 | Máy tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng siêu âm | Cái | 1 | Model: HK.ESWL-109 Hãng sản xuất: Huikang Xuất xứ: Trung Quốc | 2.482.000.000 | 2.482.000.000 |
| 10 | Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng lazer | Hệ thống | 1 | Model: ACU-H2G Hãng sản xuất: Accu-tech Nước sản xuất: Trung Quốc | 2.290.000.000 | 2.290.000.000 |
| 11 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (IBP, ETCO2) | Cái | 1 | Model: Intellivue MX430 Hãng sản xuất: Philips Nước sản xuất: Đức | 295.000.000 | 295.000.000 |

Phần VI - Thiết bị hỗ trợ (Thiết bị khác)

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo cường độ ồn có phân tích giải tần | Cái | 1 | Model: DB300-2 Hãng SX: Kimo Nước SX: Pháp | 94.600.000 | 94.600.000 |
| 2 | Máy đo khí độc đa chỉ tiêu | Cái | 1 | Model: EX660 Hãng SX: IMR Nước SX: Mỹ | 156.000.000 | 156.000.000 |
| 3 | Máy đo nồng độ bụi | Cái | 1 | Model: HD-1100 Hãng SX: Environmental Devices Corporation (Haz-Dust) Nước sx: Mỹ | 164.800.000 | 164.800.000 |
| 4 | Máy đo thính lực | Cái | 1 | Model: Amplivox 270 Hãng SX: Amplivox Nước SX: Anh | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 5 | Bóng đèn đọc phim X - quang | Bộ | 1 | Model: TNE Hãng SX: TNE Nước SX: Việt Nam | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 6 | Xe đẩy băng ca | Cái | 2 | Hãng sản xuất: Nhật Anh Nước sản xuất: Việt Nam | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 7 | Cáng cứu thương | Cái | 1 | Hãng sản xuất: Nhật Anh Nước sản xuất: Việt Nam | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8 | Nồi hấp tiệt trùng 100 lít | Cái | 1 | Model: NIHOPHAWA-AS100 Nhãn hiệu: NIHOPHAWA Hãng sản xuất: Lắp ráp tại Hong phat tech co., Ltd Nước sản xuất: Việt Nam | 157.200.000 | 157.200.000 |
| 9 | Máy lấy cao răng | Cái | 1 | Model: ART-M1 Hãng sản xuất: BONART Nước sản xuất: Đài Loan | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 10 | Máy quang trùng hợp COMPOSITE | Cái | 1 | Model: Dlux Hãng sản xuất: Diadent Nước sản xuất: Hàn Quốc | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 11 | Xe đẩy cấp cứu | Cái | 1 | Model: SC32EMG Hãng SX: MACHAN INTERNATIONAL CO ., LTD. Nước SX: Đài Loan | 34.200.000 | 34.200.000 |
| 12 | Cọc truyền | Cái | 3 | Hãng SX: Nhật Anh Nước SX: Việt Nam | 280.000 | 840.000 |
| 13 | Tủ đựng thuốc | Cái | 1 | Hãng SX: Nhật Anh Nước SX: Việt Nam | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 14 | Hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo | Hệ thống | 1 | Xuất xứ: Việt Nam | 812.000.000 | 812.000.000 |
| 15 | Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp | Cái | 1 | Model: Ctystal 50 Hãng sản xuất: Lowtem Nước sản xuất: Hàn Quốc | 1.395.000.000 | 1.395.000.000 |
| 16 | Cân sức khỏe thước đo chiều cao | Cái | 92 | Model : TZ 120 Akiko Hãng sản xuất:AKIKO Nước sản xuất: Nhật Bản | 1.650.000 | 151.800.000 |

PHỤ LỤC 1c:

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN

Phần II - Thiết bị tim mạch, cấp cứu hồi sức

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Tổng số lượng | TTYT Dự phòng tỉnh | BVĐK khu vực Yên Hoa | BVĐK khu vực Sơn Dương | BVĐK tỉnh Tuyên Quang | BV Suối khoáng Mỹ Lâm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Máy oxy tự tạo | Bộ | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Máy hút nhớt sơ sinh | Bộ | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Máy khí dung | Cái | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 5 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 8 |  |  |  | 8 |  |
| 6 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Cái | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 7 | Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu | Cái | 2 |  |  | 1 |  | 1 |

Phần III - Chẩn đoán hình ảnh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Tổng số lượng | BVĐK tỉnh Tuyên Quang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy siêu âm 4D Doppler màu cao cấp | Cái | 1 | 1 |
| 2 | Đầu dò âm đạo cho máy Accuvix v10 | Chiếc | 1 | 1 |
| 3 | Đầu dò convex cho máy Accuvix v10 | Chiếc | 1 | 1 |
| 4 | Hệ thông X-quang cao tần | Hệ thống | 1 | 1 |

Phần IV - Thiết bị phòng mổ, điều trị mổ, điều trị nội, ngoại khoa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Tổng số lượng | BVĐK tỉnh Tuyên Quang | BVĐK KV Yên Hoa | BVĐK huyện Chiêm Hóa | BVĐK huyện Sơn Dương | Bv Y dược cổ truyền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn mổ treo trần led 01 nhánh | Cái | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Bộ tiểu phẫu 12 chi tiết | Bộ | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ | Bộ | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Đèn tia cực tím | Cái | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Bộ cắt Amydall | Bộ | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Dây cưa sọ não | Chiếc | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 7 | Mũi khoan sọ tự dừng | Cái | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 8 | Kìm tháo bột | Cái | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Máy tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng siêu âm | Cái | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng lazer | Hệ thống | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (IBP, ETCO2) | Cái | 1 | 1 |  |  |  |  |

Phần VI - Thiết bị hỗ trợ (Thiết bị khác)

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Tổng số lượng | BVĐK tỉnh Tuyên Quang | Trung tâm YTDP tỉnh | BVĐK khu vực Yên Hoa | BVĐK huyện Sơn Dương | Sở Y tế Tuyên Quang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo cường độ ồn có phân tích giải tần | Cái | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Máy đo khí độc đa chỉ tiêu | Cái | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Máy đo nồng độ bụi | Cái | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Máy đo thính lực | Cái | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Bóng đèn đọc phim X - quang | Bộ | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Xe đẩy băng ca | Cái | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 7 | Cáng cứu thương | Cái | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Nồi hấp tiệt trùng 100 lít | Cái | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Máy lấy cao răng | Cái | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 10 | Máy quang trùng hợp COMPOSITE | Cái | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Xe đẩy cấp cứu | Cái | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Cọc truyền | Cái | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 13 | Tủ đựng thuốc | Cái | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 14 | Hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo | Hệ thống | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp | Cái | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Cân sức khỏe thước đo chiều cao | Cái | 92 |  |  |  |  | 92 |